Załącznik nr 6 do siwz

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zmienia, uszczegóławia, rozszerza zapisy PFU.  W przypadku rozbieżności, należy kierować się zapisami Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (zwanego również SOPZ).

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Wzmocnienie ściany oporowej i naprawa muru znajdujących się na terenie Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień przy ul. J. H. Dąbrowskiego 22-23 w Szczecinie, realizowane jako „zaprojektuj i wybuduj”.

- Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

  - Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej obejmującej :

    - Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej w oparciu o SIWZ, program funkcjonalno - użytkowy, warunki określone we wzorze umowy, wraz 
z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę albo zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnego obejmującego kompleksowe  wykonanie wzmocnienia ściany oporowej i naprawy muru znajdujących się na terenie Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień przy ul. J. H. Dąbrowskiego 22-23 
w Szczecinie. Przy pracach projektowych obejmujących wzmocnienie ściany i naprawę muru oporowego należy uwzględnić, między innymi:

- zastosowanie rozwiązań technicznych i technologicznych oraz materiałów
 o parametrach nie gorszych niż opisanych w programie funkcjonalno-użytkowym dla wzmocnienia i naprawy muru;

- wszelkie roboty towarzyszące konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Ddokumentacja  projektowo-kosztorysowa wzmocnienia i naprawy muru oporowego powinna obejmować:

- Roboty wzmacniające skarpę

- Roboty rozbiórkowe  uszkodzonych elementów muru

- Roboty naprawcze istniejącego muru oporowego

  - Wykonanie na podstawie zaakceptowanej przez zamawiającego dokumentacji projektowo- kosztorysowej  robót budowlanych  wraz ze wszelkimi robotami towarzyszącymi obejmującymi wzmocnienie i naprawę muru oporowego  na terenie Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, przy ul. J. H. Dąbrowskiego 22-23  w Szczecinie.

UWAGA:

Roboty budowlane należy prowadzić w sposób umożliwiający normalną , niezakłóconą pracę Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień

  - Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych robót budowlanych, prowadzonych na podstawie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

UWAGA:

MINIMALNY OKRES GWARANCJI I REKOJMI  ZA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH, ZGODNIE Z WYMOGAMI SIWZ.